Územní plán Řendějov

část: návrh

Zpracováno dle zák. č.183/2006 Sb.

duben 2008

Upraveno po projednání v říjnu 2008

Akce:	Územní plán Řendějov

Část:	A. NÁVRH

Pořizovatel:	Úřad územního plánování

Kutná Hora

Projektant:	Ing. arch. Jiří Vít

Ateliér CON.TEC

28. pluku 28, 100 00 Praha 10

tel.: 272 733 861

e-mail: jirivit@mbox.vol.cz

Spolupráce:	Ing.arch. Ivo Tuček

Datum:	duben 2008

# A.	Obsah NÁVRHU územního plánu

Textová část

A1.	Vymezení zastavěného území

A2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

A4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

A5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

A6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

A7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

A8.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

A9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Grafická část

A1	Výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území a zastavitelných ploch

A2	Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci s vymezením ploch s rozdílným využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, doprav a technickou infrastrukturu.

A1.	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území se vymezuje tímto návrhem územního plánu s datem 15.4.2008 a odpovídá současné legislativě dle § 58 stavebního zákona. Je vyznačeno ve výkresech grafické části návrhu územního plánu.

A2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Rozvoj obce je výlučně orientován na rozvoj obytné, případně rekreační funkce. Všechny ostatní funkce mají doprovodný a podpůrný charakter.

Rozvoj obce bude respektovat současnou urbanistickou strukturu podmíněnou historickým vývojem obce, charakterem přírodního prostředí a krajinným rázem, včetně nemovitých kulturních památek, objektů lidové architektury a objektů místně tradičních. Podle dokumentu „Politika územního rozvoje ČR“ není obec ovlivněna žádnou rozvojovou oblastí, osou ani koridorem.

A3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.a	Urbanistická koncepce

Nová zástavba je umisťována dovnitř hranic území již zastavěného, nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Je přitom sledován historicky podmíněný charakter původního zastavění, který byl v některých případech a lokalitách narušen po odsunu německého obyvatelstva v poválečném období. Limitním faktorem  pro rozvoj obce  je morfologie terénu.

3.b	Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy bydlení venkovského	BV

Plochy sportu a rekreace 	BS

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura	OV

Plochy občanského vybavení – malá komerční zařízení	OM

Plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy	DS

Plochy - výroba zemědělská (areály)	VZ

Plochy vodní a vodohospodářské	W

Plochy veřejných prostranství a zeleně	PV

Plochy zemědělské	NZ

Plochy zemědělské – zahrady	NZz

Plochy lesní	NL

Plochy smíšené nezastavěného území	NS

3.c	Přehled navržených zastavitelných ploch

Navrhované plochy jsou zařazeny do přehledné tabulky s uvedením jejich funkčního využití, s čísly parcel, na kterých se nacházejí, s předpokládaným počtem obytných objektů a dalšími poznámkami k omezením v nich.

Navrhované plochy zastavitelného  území					                                 Územní plán Řendějov – návrh 2008

| lokalita |  | funkční využití lokality | plocha v ha | etapa výstavby | doplňující informace / limity lokality |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | druh pozemku | návrh |  |  |  |
| 1 |  | orná půda zahrada | BV – plochy bydlení venkovského | 0,75 | není určena | individuální rodinné domy (max.5) |
| 2 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,82 | není určena | individuální rodinné domy (max. 8) |
| 3 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,45 | není určena | individuální rodinné domy (max. 4) |
| 4 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,36 | není určena | individuální rodinné domy (max.3) |
| 5 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,79 | není určena | individuální rodinné domy (max. 6) |
| 6 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,23 | není určena | individuální rodinné domy (max. 2) |
| 7 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,16 | není určena | individuální rodinný dům (max.1) |
| 8 |  | orná půda trvalý travní porost | BV – plochy bydlení venkovského | 0,36 0,03 | není určena | individuální rodinné dům (max3) |
| 9 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,11 | není určena | individuální rodinný domy (max.1) |
| 10 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,13 | není určena | individuální rodinný dům (max.1) |
| 11 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,24 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| 12 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,31 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| 13 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,20 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| 14 |  | orná půda | BV – plochy bydlení venkovského | 0,46 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| 18 |  | trvalý travní porost zahrada | BV – plochy bydlení venkovského | 0,27 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| 19 |  | trvalý travní porost | BV – plochy bydlení venkovského | 0,20 | není určena | individuální rodinné domy (max.2) |
| Celkem |  |  | 5,87 |  |  |
| 15 |  | orná půda | OV - vybavenost,služby | 0,45 | není určena |  |
| 16 |  | trvalý travní porost | BS - sport | 0,28 | není určena |  |
| 17 |  | orná půda | DS - obsluž. komunikace | 0,06 | není určena |  |

Všeobecná regulativa:

V případě umístění stavebních objektů v blízkosti lesa musí být stavby ve vzdálenosti min. 25m  od hranice lesa. Oplocování nelze provádět na hranici s lesními pozemky, min. vzdálenost je 5m od hranice lesa. O výjimky nutno žádat orgán st.správy lesů.

Povinností pro investory (stavebníky) zástavby bude prokázat reálnost dopravního napojení odpovídající komunikací předepsaných parametrů (§ 22 vyhl. č. 501/2006 Sb.), příp. rozšíření o výhybny u úzkých místních komunikací a obratiště na konci slepé ulice.

3.d	Vymezení ploch přestavby

Takto označené plochy se v Řendějově nevyskytují.

3.e	Vymezení systému sídelní zeleně

Takto označené plochy se v Řendějově nevyskytují.

A4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.a	Občanská vybavenost

Současná prodejna a hospoda zůstanou zachovány. S vymezením nových rozvojových ploch pro veřejnou občanskou vybavenost územní plán, vzhledem k velikosti obce a blízkosti Zruče nad Sázavou, sídla s dostatečně rozvinutou občanskou vybaveností, nepočítá. Její případné umístění bude možné na plochách bydlení venkovského (BV) v rámci platných regulativů.

4.b	Technická infrastruktura

# 1. Vodní hospodářství

Zásobování vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je nedostatečná, kvalita vody dle OÚ průměrná, v některých místech s nadměrným výskytem NO3. V obci byl v minulosti pro areál živočišné výroby zřízen vlastní vodovod. Zdrojem tohoto vodovodu jsou dvě kopané studny. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje, vydatnost je dostatečná. Voda je prostřednictvím AT stanice dopravována do spotřebiště. Prodejna má vlastní studnu.

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. Ve výhledu lze vybudovat napojení ke skupinovému vodovodu, zásobovaného z ÚV Želivka. Souběžně se stávajícím výtlačným řadem ATS Zruč I. - obec Dubina je navrhován nový výtlak, kterým bude zásobován nový vodojem Jiřice 220 m3 (497/494 m n.m.). Z něj bude gravitačně zásobována obec Jiřice. Z Jiřic bude opět gravitačně zásobní řad pokračovat do Nového Samechova a dále pak do obce Řendějov.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splašková kanalizace v žádné ze čtyř částí obce neexistuje. Neexistence splaškové kanalizace je přitom významným problémem kvality životního prostředí a brzdou dalšího rozvoje obce.

Obcí neprotéká žádný recipient, pouze na západním konci obce je malá vodní nádrž, která má odtok dál na západ.Obec Řendějov nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou

potřebu.

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody budou akumulované v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod města Zruč nad Sázavou. Tento návrh platí pro všechny čtyři místní části obce.

# 2. Energetika a spoje

## Elektrická energie

Přes katastrální území Řendějova je vedeno několik tras elektrického vedení VN 22 kV, které zásobují místní trafostanice:

TS 28645					Řendějov

TS 27642					Jiřice

TS (č. nezjištěno)				Nový Samechov

TS (č. nezjištěno				ZD Nový Samechov

TS (č. nezjištěno)				Starý Samechov

Pokrytí nárůstu zatížení se předpokládá ze stávajících trafostanic při současném postupném zvyšování jejich výkonu.

## Veřejné osvětlení

Veřejným osvětlením je zastavěné území obce pokryto z části. S postupem rozvoje obce se veřejné osvětlení bude dále rozšiřovat.

## Plyn

S plynofikací obce se zatím nepočítá z technických a ekonomických důvodů, výhledově však není vyloučena.

## Vytápění

Je třeba zajistit, aby maximální počet domů nahradil stávající lokální vytápění za ekologicky šetrnější způsoby.

Spoje

Katastrálním územím Řendějova neprochází žádné dálkové optické kabely. Automatická telefonní ústředna je ve Zruči nad Sázavou. V každé ze čtyř částí obce je umístěn veřejný telefonní automat. Území je dobře pokryto signály mobilních sítí GSM. Kabelový televizní rozvod v obci není zaveden. Jeho zavedení však nebrání žádná územní omezení. Katastrální území obce není podle sdělení radiokomunikací dotčeno žádnou trasou radioreléového paprsku.

# 4.c     Dopravní infrastruktura

1. Silniční doprava

### Pozemní komunikace

Obcí a jejím katastrem prochází ve směru jih-sever silnice II. tř. č. 336, spojující Zruč nad Sázavou s dálnicí D1 na jihu a oblastí v okolí Uhlířských Janovic na severu. Z této silnice II. třídy vychází z části obce Jiřice silnice III. tř. č. 3366 přes Starý Samechov do Řendějova, kde končí. Východním katastrem Řendějova prochází silnice III. tř. č. 3367 ve směru z jihu od Zruče na sever do Dubiny. Ostatní komunikace mají charakter vysloveně místní obslužný nebo zemědělských cest. Komunikace zpřístupňují území nebo objekty, umožňují jejich přímou obsluhu, neumožňují zbytečné průjezdy obytnými částmi sídla. Jsou průjezdné v obou směrech. Některé z komunikací končí slepě a jiné přecházejí na hranici zastavěného území v zemědělské účelové komunikace. Část komunikací má zpevněný živičný povrch.

Silniční doprava – návrh

Základní síť silnic II.a III. třídy a místních komunikací zůstane zachována. V nově navržených lokalitách pro rodinnou bytovou výstavbu budou navrženy nové místní obslužné komunikace.U stávajících komunikacích III. tř. je třeba ponechat územní rezervu na okrajích pro rozšíření vozovky v místech, kde to bezpečnost provozu bude vyžadovat.

### Doprava v klidu

Dlouhodobé odstavování motorových vozidel je a bude řešeno individuálně na každém pozemku. Pro krátkodobé odstavení slouží běžně jakákoliv z pozemních komunikací.Součástí navržené lokality č.15 (správa a vybavenost) musí být veřejné parkoviště,odpovídající konkrétní funkci a kapacitě.

Pěší a cyklistická doprava

Přes katastr obce, jeho místní část Řendějov, prochází značená turistická trasa (zelená) ve směru od Kácova do Zruče nad Sázavou. Pro pohyb pěších slouží všechny místní komunikace i silnice III. třídy, které mají bezchodníkovou úpravu. Je potřeba ponechat územní rezervu v místech, která představují určité ohrožení pro chodce  a vybudovat alespoň v omezeném rozsahu chodníky pro pěší.

Veřejná autobusová doprava

Na řešeném území je v současné době provozováno několik místních autobusových linek, spojujících všechny části Řendějova s Kutnou Horou, Zručí nad Sázavou, Čestínem, Kácovem, Sázavou a Uhlířskými Janovicemi. V každé ze čtyř částí obce jsou vybudovány autobusové zastávky s přístřeškem. Tyto spoje jsou velmi frekventované a občanům Řendějova umožňují dojezd do zaměstnání v řadě okolních sídel.

Železniční doprava

Katastrem obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční stanice je ve Zruči nad Sázavou, která leží na dvou železničních tratích, a to č. 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou a trati č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou. Na některé z železničních spojů ČD jsou navázány z Řendějova spoje autobusové. Se zvýšením významu železniční dopravy pro obec se vzhledem ke vzdálenosti všech částí obce nepočítá.

4.d  Nakládání s odpady

Způsob nakládání s tuhými komunálními odpady a stavebním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška obce o systému sběru, třídění, využití a zneškodňování odpadů vznikajících na katastrálním území obce Řendějov. V obci nepůsobí firma, která by produkovala nebezpečný odpad. Odpady z farem jsou kompostovány. Na území obce nebyla zjištěna žádná černá skládka. Obec má dobře vyřešen způsob sběru separovaného odpadu. Malé kontejnery a nádoby na separovaný odpad jsou rozmístěny uprostřed všech částí obce. . Kontejnery i popelnice s komunálním odpadem odváží specializovaná firma.

A5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů a podobně

5.a	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Krajina řešeného území je tvořena plochou pahorkatinou rozřezanou údolími vodních toků.

Významným stabilizujícím prvkem v krajině jsou lesy. Většinou jde o lesy hospodářské. Ekologicky stabilizujícím prvkem v krajině jsou též ekotonová společenstva na okrajích lesů, která jsou však často poškozována vlivy z intenzivního obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Dalšími ekologicky stabilnějšími plochami jsou louky a pastviny, většinou na vlhčích plochách údolí potoků a na svažitějších pozemcích. Významnou úlohu v řešené krajině hraje také rozptýlená nelesní zeleň, jako vegetační doprovody komunikací, porosty na mezích a remízky. Stabilizujícícm prvkem v krajině jsou vodoteče a rybníky s doprovodnou vegetací.

5.b	Územní systém ekologické stability

Nadregionální a regionální systém ekologické stability je uveden v územně technickém podkladu (ÚTP) ÚSES ČR – databázi GIS, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj v r. 1996 a zpracovaném Společností pro životní prostředí, s. r. o., ve spolupráci s ARCDATA, s. r. o.

Lokální ÚSES:

Pro území Řendějova existuje „Plán lokálníhoÚSES obce Řendějov“, zpracovaný v roce 2001 firmou GET, s.r.o. Koncepce návrhu ÚSES vychází ze stávajících ploch odpovídajících požadavkům na prvky SES a množství biocenter a biokoridorů vymezených na základě biogeografických jednotek.

Biocentra:

LBC  234101 – existující lokální biocentrum, část VKP, rozloha 3,07 ha, přírodě blízký vodní tok s vegetačním doprovodem, vlhké extenzivní louky nivé.

Návrh opatření: při obnově použít původní dřeviny.

LBC 7758201 – existující lokální biocentrum, VKP, rozloha 6,74 ha, kyselá buková doubrava na jižních svazích.

Návrh opatření: při obnově použít původní dřeviny, postupně vytvořit porost s druhovou skladbou blízkou přirozené.

Biokoridory:

LBK 233801 - existující lokální biokoridor, VKP,  úzké údolí Krasoňovického potoka, přírodě blízký vodní tok.

Návrh opatření :zachování současného stavu, ochrana biotopu.

LBK 6505211 - existující lokální biokoridor, lesní porost na jihozápadních svazích, duby a buky. Návrh opatření:  při obnově použít původní dřeviny.

Vedení biokoridorů a hranice biocenter jsou uvedeny v grafické části ÚP v hlavním výkresu (A2) a v odůvodnění v koordinačním výkresu (B1) a výkresu záborů ZPF (B3). Hranice a identifikace typů geobiocénů jsou graficky znázorněny pouze v plánu ÚSES a nejsou převzaty do územního plánu obce.

5.c	Prostupnost krajiny

Volná krajina je přístupná polními cestami navazujícími na osídlené části obce, situované na mírných svazích v okolí průjezdních komunikací. Cesty jsou v některých případech vymezeny ochrannou a doprovodnou zelení nebo alejemi nevýrazných ovocných stromů. Význam cest, které ve vzdálenějších  polohách přecházejí do lesních masivů, je třeba v krajině posílit.

5.d	Ochrana před povodněmi, protierozní opatření

Na katastru Řendějova není žádná významnější vodoteč. Návrhy úprav drobných vodotečí a vodních ploch budou vytvářeny způsobem, reflektujícím jejich přírodní charakter.

5.e	Dobývání nerostů

Na katastru Řendějova neprobíhá žádná těžba nerostů.

A6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Plochy bydlení venkovského (zastavitelné)          BV

Hlavní využití:

Pozemky rodinných domů nebo staveb individuální rodinné rekreace.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky souvisejícího občanského vybavení (maloobchod, stravování a drobné podnikatelské aktivity v rodinných domech, s převládajícím využitím pro trvalé bydlení, ubytovací jednotky v rámci staveb pro bydlení).

Pozemky veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

Pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nejsou s bydlením slučitelné. Objekty vyžadující nákladovou dopravní obsluhu nebo vyvolávající zvýšenou intenzitu dopravní obsluhy nad míru obvyklou v obytné zástavbě.

Samostatná ubytovací, stravovací nebo maloobchodní zařízení.

Objekty hromadné rekreace a všechna další funkční využití i zde nevyjmenovaná.

Prostorové regulativy:

Nepřípustné jsou domy řadové. Zastavitelnost u pozemků do 1000 m2 26–30 %, u pozemků větších 20–25 %.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (zastavitelné)          OV

Hlavní využití:

Pozemky staveb obslužné sféry sloužící pro potřeby převážně nekomerčního charakteru (vzdělání, výchovu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu).

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství.

Služební byty, bydlení majitele.

Nepřípustné využití:

Pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a zvyšují dopravní provoz nad obvyklou míru.

Plochy občanského vybavení – malá komerční zařízení (zastavitelné)          OM

Hlavní využití:

Pozemky staveb komerčního charakteru – maloobchod, stravování, ubytování.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství.

Služební byty, bydlení majitele.

Nepřípustné využití:

Pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a zvyšují dopravní provoz nad obvyklou míru.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy (zastavitelné)          DS

Hlavní využití:

Pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací (silnice III. tř. a místní komunikace), parkovací plochy.

Přípustné využití:

Pozemky staveb technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Vše ostatní.

Plochy výroby, skladování a služeb (zastavitelné)          VZ

Hlavní využití:

Pozemky staveb a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování, pozemky staveb a zařízení především pro zemědělskou výrobu.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Pozemky staveb pro služební bydlení.

Zeleň v rámci areálu.

Nepřípustné využití:

Pozemky staveb pro bydlení a rekreaci.

Plochy vodní a vodohospodářské (zastavitelné)          W

Hlavní využití:

Pozemky vodních ploch, koryta vodních toků a další pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Doprovodná zeleň.

Nepřípustné využití:

Vše ostatní.

Plochy veřejných prostranství (podmínečně zastavitelné)          PV

Hlavní využití:

Komunikace místní, chodníky, zeleň veřejná a parková.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Vše ostatní.

Plochy zemědělské (nezastavitelné)          NZ

Hlavní využití:

Pozemky zemědělského půdního fondu (rostlinná produkce) – orná půda, trvalý travní porost.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní infrastruktury (zemědělské účelové cesty), pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Vše ostatní.

Plochy zemědělské - zahrady (nezastavitelné)          NZz

Hlavní využití:

Pozemky zemědělského půdního fondu (rostlinná produkce) – zahrady.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní infrastruktury (zemědělské účelové cesty), pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Vše ostatní.

Plochy lesní (nezastavitelné)          NL

Hlavní využití:

Pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství.

Přípustné využití:

Pozemky související dopravní infrastruktury (lesní účelové cesty) a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Pozemky všech činností, které narušují hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Plochy smíšené nezastavěného území (nezastavitelné)          NS

# Hlavní využití:

Pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky přirozených ekosystémů.

# Výjimečně přípustné využití:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

# Nepřípustné využití:

Pozemky všech činností, které narušují přírodní prostředí.

A7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.a	Vymezení veřejně prospěšných staveb (dle § 2, odst. 1, písm. l stavebního zákona)

Žádné takové stavby nejsou v návrhu územního plánu označeny.

7.b	Vymezení veřejně prospěšných opatření (dle § 2, odst. 1, písm. m stavebního zákona)

Žádná taková opatření nejsou v návrhu územního plánu označena .

7.c	Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Návrh řešení požadavků civilní ochrany

dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., v souladu s vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb.:

- Území obce se nenachází v zónách havarijního plánování.

- V případě mimořádné události je v obci počítáno s hromadným ukrytím osob, a to v budově obecního úřadu. Ukrytí dětí i dospělého obyvatelstva bude v obci řešeno s využitím protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí obyvatelstva.

- Jako místo vhodné k příjmu evakuovaných osob a k jejich ubytování je určena budova obecního úřadu.

- V budově obecního úřadu je možnost ubytovat až 100 osob. Stravování ubytovaných (evakuovaných) osob bude zajištěno dovozem.

- V obci je vhodným místem pro skladování materiálů civilní obrany a humanitární pomoci objekt obecního úřadu, pro děti jsou ochranné prostředky centrálně pro celou oblast uskladněny v Kutné Hoře.

- Provozy s nebezpečnými látkami v obci neexistují, proto zde nejsou ani ohrožené plochy a nejsou stanoveny plochy a cesty pro jejich vyvezení a uskladnění mimo hranice zástavby obce.

- Kafilérie pro uhynulá zvířata je v Kolíně.

- Systém varování a vyrozumění je řešen v objektu obecního úřadu, k varování obyvatel se využije elektrická siréna a místní rozhlas.

##### Zajištění účinného hasebního zásahu je ošetřeno požárním řádem obce .

- Pro zásobování vodou k hašení požárů jsou v obci určeny vodní nádrže.

- Požární poplach se vyhlašuje sirénou a obecním rozhlasem.

7.d	Plochy pro asanaci

Takto označené plochy se v Řendějově nevyskytují.

A8.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Taková kategorie souborů nebo staveb se v Řendějově nevyskytuje.

A9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část návrhu má 14 stran.

Grafická část návrhu obsahuje 2 výkresy:

A1 Základní členění území (M  1 :  5 000)

A2 Hlavní výkres – územní řešení, doprava a technická infrastruktura (M  1 : 5 000)